## Slide 1: 虚拟内存管理
上海交通大学
https://www.sjtu.edu.cn
SE3357-1 · 操作系统（2022春）

## Slide 2: 版权声明
本内容版权归上海交通大学并行与分布式系统研究所所有
使用者可以将全部或部分本内容免费用于非商业用途
使用者在使用全部或部分本内容时请注明来源
  资料来自上海交通大学并行与分布式系统研究所+材料名字
对于不遵守此声明或者其他违法使用本内容者，将依法保留追究权
本内容的发布采用 Creative Commons Attribution 4.0 License
  完整文本：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

## Slide 3: Recap

## Slide 4: Recap: FlexSC

## Slide 5: Recap: 启动时的内存布局

## Slide 6: Recap: Syscall Table

## Slide 7: 内核启动前：BIOS的作用

## Slide 8: 从计算机上电到内核开始运行
上电后，开始执行BIOS ROM中的代码
  自检（POST: Power-On Self Test）
  找到第一个可启动设备（如第一块磁盘）
  将可启动设备的第一个块（512字节，即MBR）加载到内存0x7c00中
  跳转到bootloader的内存地址（物理地址0x7c00）并继续执行
bootloader开始执行
  将内核的二进制文件从启动设备加载到内存中
  若内核文件是压缩包，则对其进行解压
  跳转到（解压后的）内核加载地址（物理地址）并继续执行
内核代码开始执行

## Slide 9: BIOS (Basic Input/Output System)
什么是BIOS？
  1981年8月，IBM生产了第一台个人电脑PC 5150，引入BIOS
  BIOS通常保存在主板的只读内存（ROM）中
  ROM仅仅是存储，没有执行能力
CPU负责执行BIOS
  x86 CPU在reset后，PC固定指向0xFFFF0
  0xFFFF0这个地址，就是BIOS的物理地址
在许多嵌入式设备中并没有BIOS
  如：许多嵌入式ARM设备（但ARM服务器有BIOS）
  原因：设备简单 & 减少成本
x86的16位实模式

## Slide 10: 上电自检（POST）
BIOS程序首先检查，计算机硬件能否满足运行的基本条件，这叫做"硬件自检"（Power-On Self-Test），缩写为POST。
如果硬件出现问题，主板会发出不同含义的蜂鸣，启动中止。如果没有问题，屏幕就会显示出CPU、内存、硬盘等信息。

## Slide 11: MBR（Master Boot Record）
MBR：主引导记录
  磁盘的0柱面0磁头0扇区称为主引导扇区
三部分组成
  主引导程序（boot loader）
  硬盘分区表DPT（disk partition table）
  硬盘有效标志（0x55AA）

## Slide 12: BIOS与生态
IBM为了PC兼容生态而设计了BIOS
  主板必须兼容不同配件（CPU、内存、网卡、硬盘等）
大部分嵌入式设备并没有BIOS
  设备生产商负责所有的适配工作，不用过多考虑兼容性
    如：手机屏幕坏了，用户很难自己买一个屏幕更换
  可以节约更多成本（省去了额外的ROM）
有没有BIOS，与是x86或ARM没有直接关系
  ARM服务器也有BIOS
  想一想：iPhone有没有BIOS？Macbook呢？Macbook M1呢？

## Slide 13: EFI / UEFI
Intel提出来EFI取代BIOS interface
  EFI（Extensible Firmware Interface）
2005年，Intel再次提出UEFI取代EFI
  UEFI（Unified Extensible Firmware Interface）

## Slide 14: 两种启动的对比
定制化的主板（常见的ARM开发板）
  需要初始化具体主板相关硬件如GPIO和内存等
  初始化的时候就预先知道有哪些设备
  一般由厂商提供的BSP (Board Support Package)完成
通用的主板（常见的PC）
  系统配置情况在开机时候是不知道的
  需要探测（Probe）、Training(内存和PCIe)和枚举（PCIe等等即插即用设备）
  BIOS/EFI提供了整个主板、包括主板上外插的设备的软件抽象
    通过定义的接口把这些信息传递给OS，使OS不改而能够适配到所有机型和硬件

## Slide 15: 这个问题说明什么？

## Slide 16: 问题
Q：是不是所有的笔记本都需要BIOS？
  Chrome Book就没有用，用了core boot
  但core boot原名为LinuxBIOS，所以也算BIOS

## Slide 17: 问题
Q：如果一台计算机安装了2个操作系统，如何选择？
  Windows会在MBR安装NTLDR
  Linux会在MBR安装grub，可以选择Windows或Linux
  如果先安装Linux，再安装Windows，会出什么问题？
  如何解决这个问题？用USB启动Linux重新安装grub
  如果安装了Mac OS，会怎么样？

## Slide 18: ARM设备启动的特点
通常与设备强相关
  厂商提供私有固件（firmware）用于初始化
    一般称为BSP： Board Support Package
  不同厂商的方案往往相差很大
缺点：对可插拔外设的兼容性
  ARM嵌入式设备一般不支持PCIe等外设

## Slide 19: 虚拟内存：硬件做了什么？

## Slide 20: 最早期的计算机系统
硬件
  物理内存容量小
软件
  单个应用程序 + （简单）操作系统
  直接面对物理内存编程
  各自使用物理内存的一部分
操作系统
（代码/数据）
应用程序
（代码/数据）

## Slide 21: 多道程序（Multiprogramming）时代
多用户多程序
  计算机很昂贵，多人同时使用（远程连接）
分时复用CPU资源
  保存恢复寄存器速度很快
分时复用物理内存资源
  将全部内存写入磁盘开销太高
同时使用、各占一部分物理内存
  没有安全性（隔离性）
操作系统
应用程序A
应用程序B
应用程序C
如何让OS与不同的应用程序都高效又安全地使用物理内存资源？

## Slide 22: IBM OS/360的内存隔离：Protection Key
Protection key机制
  内存被划分为一个个大小为2KB的内存块（Block）
  每个内存块有一个4-bit的key，保存在寄存器中
  1MB内存需要256个保存key的寄存器，占256-Byte
    内存变大怎么办？需要改CPU以增加key寄存器...
  每个进程对应一个key
    CPU用另一个专门的寄存器，保存当前运行进程的key
    不同进程的key不同
  一个进程访问一块内存时
    CPU检查进程的key与内存的key是否匹配
1101
1101
1101
1101
0011
0011
0011
0011
...
...
key
寄存器
物理内存
4-bit
2-KB
程序-2
程序-1

## Slide 23: Protection Key机制的挑战
应用加载与隔离
  不同应用被加载到不同的物理地址段
  不同应用的key不同，以保证隔离
问题
  同一个二进制文件，程序-1加载到0000-1000地址段， 程序-2加载到5000-6000地址段
  "JMP 42"，程序-1能执行，程序-2会出错
解决方法
  代码中所有地址在加载过程中都需要增加一个偏移量，如改为："JMP 5042"
  新的问题：
    加载过程变得更慢
    如何在代码中定位所有的地址？如 "MOV REG1, 42"，其中的42是地址还是数据？
1101
1101
1101
1101
0011
0011
0011
0011
...
...
key
寄存器
物理内存
4-bit
2-KB
程序-2
程序-1

## Slide 24: 使用物理地址的缺点
物理地址对应用是可知的，导致：
  一个应用会因其他应用的加载而受到影响
  一个应用可通过自身的内存地址，猜测出其他应用的加载位置
是否可以让应用看不见物理地址？
  不用关心其他进程，不受其他进程的影响
  看不见其他进程的信息，更强的隔离能力

## Slide 25: 虚拟地址 VS. 物理地址
虚拟内存抽象下，程序使用虚拟地址访问主存
  虚拟地址会被硬件"自动地"翻译成物理地址
每个应用程序拥有独立的虚拟地址空间
  应用程序认为自己独占整个内存
  应用程序不再看到物理地址
  应用加载时不用再为地址增加一个偏移量

## Slide 26: 地址翻译过程
0:
1:
M-1:
物理内存/主存
MMU
2:
3:
4:
5:
6:
7:
物理地址
8:
...
CPU
虚拟地址
CPU Chip
4
4100
数据
MMU根据一定的规则翻译地址
翻译规则取决于虚拟内存采用的组织机制，包括：分段机制和分页机制

## Slide 27: 方法-1：分段机制
0x400000
0xF0400000
0x400000
0x10400000
0x0
段号：1
段号：2
虚拟地址分为：段号 + 段内地址
段号：由操作系统决定
段内地址：由编译器生成
段表（内存中）
0xF0000000
0x10000000
0x1000000
0x1000000
虚拟内存空间（进程-1）
物理内存空间
虚拟内存空间（进程-2）
段表：由操作系统配置
翻译：由CPU负责查表并转换
+0xF0000000
+0x10000000
0xF0500000
0x10500000

## Slide 28: 方法-1：分段机制（更细粒度）
每个进程都可包含代码段、数据段等
与进程自身的内存布局相匹配
虚拟内存空间（进程-1）
物理内存空间
虚拟内存空间（进程-2）

## Slide 29: 分段机制的问题
对物理内存连续性的要求
  物理内存也必须以段为单位进行分配
存在问题：内存利用率
  外部碎片：段与段之间留下碎片空间
  内部碎片：段内部预留未使用的碎片空间
分段机制常见于x86平台
  现代操作系统通常不再依赖分段
  x86-64在64位模式放弃了段机制
使用
使用
使用
使用
使用

## Slide 30: 方法-2：分页机制
分页机制
  虚拟地址空间划分成连续的、等长的虚拟页
  物理内存也被划分成连续的、等长的物理页
  虚拟页和物理页的页长相等
  虚拟地址分为：虚拟页号 + 页内偏移
使用页表记录虚拟页号到物理页号的映射
  页表：Page Table

## Slide 31: 页表：分页机制的核心数据结构
页表包含多个页表项，存储物理页的页号（虚拟页号为索引）
索引：0
索引：1
索引：2
索引：0
索引：1
索引：2

## Slide 32: 分页机制的特点
物理内存离散分配
  任意虚拟页可以映射到任意物理页
  大大降低对物理内存连续性的要求
主存资源易于管理，利用率更高
  按照固定页大小分配物理内存
  能大大降低外部碎片和内部碎片
被现代处理器和操作系统广泛采用

## Slide 33: ARM64的页表格式
硬件层

## Slide 34: 多级页表
多级页表能有效压缩页表的大小
原因：允许页表中出现空洞
  若某级页表中的某条目为空，那么该 条目对应的下一级页表便无需存在
  应用程序的虚拟地址空间大部分都未分配
...
第1级
第0级

## Slide 35: AARCH64体系结构下4级页表

## Slide 36: 64位虚拟地址解析
「63：48」16-bit
  必须全是0或者全是1（一般应用程序地址选0，内核地址选1）
  也意味着虚拟地址空间大小最大是248 Byte，即256TB
「47：39」9-bit：0级页表索引
「38：30」9-bit：1级页表索引
「29：21」9-bit：2级页表索引
「20：12」9-bit：3级页表索引
「11：0」12-bit：页内偏移

## Slide 37: 页表基地址寄存器
AARCH64
  两个寄存器：TTBR0_EL1 & TTBR1_EL1
    根据虚拟地址第63位选择
  以Linux为例
    应用程序（地址首位为0）：使用TTBR0_EL1
    操作系统（地址首位为1）：使用TTBR1_EL1
X86_64
  一个寄存器：CR3（Control Register 3）

## Slide 38: AArch64中的两个页表基地址寄存器
TTBR0_EL1和TTBR1_EL1分别翻译部分虚拟地址

## Slide 39: Level 3 页表项
第3级页表页中的页表项
  第0位（valid位）表示该项是否有效
  第1位必须是1
  Upper attributes包括：
    第54位（XN位）为1表示EL0不能执行（execution never）
    第53位（PXN位）为1表示EL1不能执行
    第51位（DBM位）为1表示该页被修改了（dirty bit）
图片来自于ARMv8手册

## Slide 40: Level 3 页表项
第3级页表页中的页表项
  Lower attributes包括：
    第7位-第6位表示读写权限位AP[2:1]
图片来自于ARMv8手册

## Slide 41: Level 3 页表项
第3级页表页中的页表项
  Lower attributes包括：
    第10位（AF位）是Access Flag，若为0访问时发生异常（可供软件追踪内存访问情况）
    第9位-第8位是Shareability field
    第4位-第2位是AttrIndx[2:0]，表示内存类型
      Normal （其cacheable属性由TCR_EL1指定）
      Device （再细分四种）
图片来自于ARMv8手册
Notes: The sharabilty is set in the descriptor in the AArch64 translation tables, it is controlled by a combination of the lower attributes and the memory type. Device and non-cacheable memory is treated as being outer shareable.
For normal cacheable memory; in the lower attributes of the block descriptor you have a 2 bit shareability field SH[1:0]:
00 Non-shareable
01 UNPREDICTABLE
10 Outer Shareable
11 Inner Shareable
SH is bits [9:8] of the descriptor.

## Slide 42: Level 0，Level 1，Level 2 页表项
bit[0] 是valid位 （1代表有效页表项）
bit[1] 是表示页表项类型：
0表示指向1GB、2MB大页（Super Page）
1表示指向下一级页表
PXNTable, XNTable, APTable, NSTable:
used for hierarchical control.
PXN: Privilege-eXecution-Never
Notes: PXNTable, XNTable, APTable, NSTable: These bits are used for hierarchical control. For example, if PXNTable bit is set to 1, the PXN bit is treated as 1 in all subsequent levels of lookup, regardless of the actual value of the bit.

## Slide 43: TLB：页表的cache
硬件层

## Slide 44: TLB：地址翻译的加速器

## Slide 45: TLB：地址翻译的加速器
TLB 位于CPU内部，是页表的缓存
  Translation Lookaside Buffer
  缓存了虚拟页号到物理页号的映射关系
  有限数目的TLB缓存项
在地址翻译过程中，MMU首先查询TLB
  TLB命中，则不再查询页表 （fast path）
  TLB未命中，再查询页表

## Slide 46: TLB刷新（TLB Flush）
TLB 使用虚拟地址索引
  当OS切换页表时需要全部刷新
AARCH64上内核和应用程序使用不同的页表
  分别存在TTBR0_EL1和TTBR1_EL1
  系统调用过程不用切换
刷新TLB的相关指令
  清空全部
    TLBI VMALLEL1IS
  清空指定ASID相关
    TLBI ASIDE1IS
  清空指定虚拟地址
    TLBI VAE1IS
Notes: IS: Inner Shareable

## Slide 47: 如何降低TLB刷新导致的开销
新的硬件特性ASID（AARCH64）： Address Space ID
  OS为不同进程分配8位或16位 ASID
    ASID的位数由TCR_EL1的第36位（AS位）决定
    OS会将ASID填写在TTBR0_EL1的高8位或高16位
  TLB的每一项也会缓存ASID
    地址翻译时，硬件会将TLB项的ASID与TTBR0_EL1的ASID对比
    若不匹配，则TLB miss
使用了ASID之后
  切换页表（即切换进程）后，不再需要刷新TLB，提高性能
  修改页表映射后，仍需刷新TLB（为什么？）

## Slide 48: TLB与多核
在多核场景下
  OS修改页表后，需要刷新其它核的TLB吗？
  OS如何知道需要刷新哪些核的TLB？
  OS如何刷新其它核的TLB？

## Slide 49: TLB与多核
OS修改页表后，需要刷新其它核的TLB吗？
  需要，因为一个进程可能在多个核上运行
OS如何知道需要刷新哪些核的TLB？
  操作系统知道进程调度信息
OS如何刷新其它核的TLB？
  x86_64: 发送IPI中断某个核，通知它主动刷新
  AARCH64: 可在local CPU上刷新其它核TLB
    调用的ARM指令：TLBI ASIDE1IS

## Slide 50: 虚拟内存：段和VMA
软件层

## Slide 51: Segmentation fault
如果改变第5行会怎么样？比如：
char *p = 0x40000;
char *p = 0x400000000;

## Slide 52: 应用是否有权访问整个虚拟地址空间？
OS采用段来管理虚拟地址
  段内连续，段与段之间非连续
  合法虚拟地址段：代码、数据、堆、栈
  非法虚拟地址段：未映射
    一旦访问，则触发segfault
思考：为什么要用段来管理？
Notes: 因为段的数量比页要少很多，通常每一段都有相同的属性，比如只读、可执行等等，可简化管理

## Slide 53: 合法虚拟地址信息的记录方式
记录应用程序已分配的虚拟内存区域
  在Linux中对应 vm_area_struct（VMA）结构体

## Slide 54: VMA是如何添加的
途径-1: OS在创建应用程序时分配
  数据（对应ELF段）
  代码（对应ELF段）
  栈（初始无内容）

## Slide 55: VMA是如何添加的
途径2: 应用程序主动向OS发出请求
  brk()（扩大、缩小堆区域）
    可选策略： OS也可以在创建应用时分配初始的堆VMA
  mmap()
    申请空的虚拟内存区域
    申请映射文件数据的虚拟内存区域
用户态的malloc会改变VMA
  通常是调用brk，在堆中分配新的内存
  部分实现也可以调用mmap，由应用管理多个VMA

## Slide 56: mmap：分配一段虚拟内存区域
通常用于把一个文件（或一部分）映射到内存
  void *mmap(void *addr, size_t length, int prot, int flags, int fd, off_t offset)
也可以不映射任何文件，仅仅新建虚拟内存区域（匿名映射）
  注意：匿名映射并非POSIX标准，但主流OS都会支持
// 起始地址
// 长度
// 权限，例如PROT_READ
// 映射的标志，例如MAP_PRIVATE
// -1 或者是有效fd
// 偏移，例如从文件的哪里开始映射

## Slide 57: mmap匿名映射

## Slide 58: 执行mmap后，VMA的变化

## Slide 59: 执行mmap后，VMA的变化

## Slide 60: 回顾：应用程序仅使用虚拟地址
应用程序使用的虚拟地址
硬件根据页表自动翻译
物理地址
操作系统负责配置页表

## Slide 61: 问：VMA和页表是否冗余？
OS通过VMA记录应用程序能够访问的虚拟地址
  未映射的区域没有对应的VMA结构
OS通过配置页表控制应用程序能够访问的虚拟地址
  未分配的虚拟地址没有对应的页表
那么，VMA是否冗余？

## Slide 62: 操作系统何时为应用程序填写页表
两种方式
  立即映射：每个虚拟页都对应了一个物理内存页
  延迟映射：有些虚拟页不对应任何物理内存页
    对应的数据在磁盘上
    没有对应的数据（初始化为0）
Notes: 可以不用VMA，因为页表记录了完整的映射，没有页表则表示没有映射。但VMA还是可以提高速度，比遍历页表更快。

## Slide 63: 延迟映射/按需调页（Demand Paging）

## Slide 64: 缺页异常（Page Fault）
CPU的控制流转移
  CPU陷入内核，找到并运行相应的异常处理函数（handler）
  OS提前注册缺页异常处理函数
x86_64
  异常号 #PF （13），错误地址存放在CR2寄存器
AARCH64
  触发（通用的）同步异常（8）
  根据ESR信息判断是否缺页，错误地址存放在FAR_EL1

## Slide 65: 如何判断缺页异常的合法性？
OS记录应用程序已分配的虚拟内存端（VMA）
  不落在VMA区域，则为非法

## Slide 66: 按需分配考虑的权衡
优势：节约内存资源
劣势：缺页异常导致访问延迟增加
如何取得平衡？
  应用程序访存具有时空局部性（Locality）
  在缺页异常处理函数中采用预取（Prefetching）机制
  即节约内存又能减少缺页异常次数

## Slide 67: 思考
导致缺页异常的三种可能
  访问非法虚拟地址
  按需分配（尚未分配真正的物理页）
  内存页数据被换出到磁盘上
  问：后两种都是合法的缺页异常，如何区分？
Notes: 用VMA来区分。第一种，不在VMA区域；第二种和第三种，在VMA区域
区分后两种的思路是：
1、记住有哪些页被换出，比如hash表可以解决。
2、更简单的方法：通过页表项某些位是否为NULL进行区分。（OS自己定义规则：NULL代表非法，非NULL代表swap）

## Slide 68: MMAP
用户地址空间
内核地址空间
VMA
页缓存
磁盘
V-NODE
addr
1
Notes: 调用mmap映射文件时，内核中会为mmap的区域创建一个vma，并且将对应标识文件的内核对象V-NODE与这个vma绑定。此时这块区域的页表中并没有对应任何物理页

## Slide 69: MMAP
用户地址空间
内核地址空间
VMA
页缓存
物理内存
磁盘
V-NODE
访问触发 page fault
2
Notes: 当访问这块内存时，会触发 page fault，内核会检查 fault 地址，发现其对应的 vma 绑定了一个 v-node，就会从磁盘读取对应的页内容到页缓存，并将页缓存与用户地址空间的内容映射到同一个物理页。

## Slide 70: MMAP
用户地址空间
内核地址空间
VMA
页缓存
物理内存
磁盘
V-NODE
写内存
3
Notes: 对于mmap内存区域的写会直接修改页缓存中的内容

## Slide 71: MMAP
用户地址空间
内核地址空间
VMA
页缓存
物理内存
磁盘
V-NODE
close 或 msync
写内存
4
Notes: 当文件被关闭或调用msync时，页缓存中修改的数据会被刷会磁盘

## Slide 72: MMAP 的优化
Prefault
  每次 page fault 载入连续的多个页，减少 fault 次数
MAP_POPULATE
  通过一个包含 MAP_POPULATE 的 flags 参数，可以在调用 mmap 时就预取所有的页，此后访问不会 fault

## Slide 73: 思考
问：mmap匿名映射与文件映射的区别是什么？
  没有backup file，内存的初始值从哪里来？
问：如果OS仅采用立即映射，还需要VMA么？
  VMA记录的信息和页表记录的信息有何不同？
问：demand-paging是否可通过网络来实现？
  如果都通过网络，本地是否还需要磁盘？
Notes: 问-1：初始值为0
问-2：可以不需要，但性能会变差，VMA查找更方便
问-3：可以通过网络，不需要磁盘，实现无盘工作站

## Slide 74: 小知识：OS可向应用提供灵活的内存管理API
madvise
  int madvise(void *addr, size_t length, int advice)
  将用户态的一些语义信息发给内核以便于优化
    例如：将madvise和mmap搭配，在使用数据前告诉内核这一段数据需要使用，建议OS提前分配物理页，减少缺页异常开销
mprotect
  int mprotect(void *addr, size_t len, int prot);
  改变一段内存的权限
    例如：JIT动态生成的二进制代码，需将内存由"可写"改"为可执行"

## Slide 75: 可将物理内存看做是虚拟地址空间的Cache
情景1:
  两个应用程序各自需要使用 3GB 的物理内存
  机器实际上总共只有 4GB 的物理内存
情景2:
  一个应用程序申请预先分配足够大的（虚拟）内存
  实际上其中大部分的虚拟页最终都不会用到

## Slide 76: 换页机制（Swapping）
换页的基本思想
  用磁盘作为物理内存的补充，且对上层应用透明
  应用对虚拟内存的使用，不受物理内存大小限制
如何实现
  磁盘上划分专门的Swap分区，或专门的Swap文件
  在处理缺页异常时，触发物理内存页的换入换出

## Slide 77: 简单的换页示例
1
2
3

## Slide 78: Page Faults
换页（Swapping）
页面分配（Paging）
页面按需分配（Demand paging）
CPU
内存
页表
磁盘
虚拟地址
物理地址
CPU
内存
页表
磁盘
虚拟地址
物理地址
Fault 发生前
Fault 发生后

## Slide 79: OS内存管理中的更多机制

## Slide 80: 共享内存
基本功能
  节约内存，如共享库
  进程通信，传递数据

## Slide 81: 写时拷贝（copy-on-write）
实现
  修改页表项权限
  在缺页时拷贝、恢复
典型场景fork
  节约物理内存
  性能加速

## Slide 82: 内存去重
memory deduplication
  基于写时拷贝机制
  在内存中扫描发现具有相同内容的物理页面
  执行去重
  操作系统发起，对用户态透明
典型案例：Linux KSM
  kernel same-page merging

## Slide 83: 内存压缩
基本思想
  当内存资源不充足的时候， 选择将一些“最近不太会使用”的内存页进行数据压缩，从而释放出空闲内存

## Slide 84: 内存压缩案例
Windows 10
  压缩后的数据仍然存放在内存中
  当访问被压缩的数据时，操作系统将其解压即可
  思考：对比交换内存页到磁盘，压缩的优点和缺点有哪些？
Linux
  zswap：换页过程中磁盘的缓存
  将准备换出的数据压缩并先写入 zswap 区域 （内存）
  好处：减少甚至避免磁盘I/O；增加设备寿命
Notes: 压缩可以更快，但释放的内存会更少

## Slide 85: 大页：再次回顾4级页表

## Slide 86: 大页
在4级页表中，某些页表项只保留两级或三级页表
L2页表项的第1位
  标识着该页表项中存储的物理地址（页号）是指向 L3 页表页（该位是 1）还是指向一个 2M 的物理页（该位是 0）
L1页表项的第1位
  类似地，可以指向一个 1G 的物理页

## Slide 87: 大页
4K
2M
1G

## Slide 88: 大页的利弊
好处
  减少TLB缓存项的使用，提高 TLB 命中率
  减少页表的级数，提升遍历页表的效率
案例
  提供API允许应用程序进行显示的大页分配
  透明大页（Transparent Huge Pages) 机制
弊端
  未使用整个大页而造成物理内存资源浪费
  增加管理内存的复杂度

## Slide 89: AARCH64支持多种最小页面大小
x86_64：4K
AARCH64
  TCR_EL1可以配置3种：4K、16K、64K
  4K + 大页：2M/1G
  16K + 大页：32M（思考为什么是32M？）
    只有L2页表项支持大页
  64K + 大页：512M
    只有L2页表项支持大页 （ARMv8.2之前）

## Slide 90: 思考
什么情况适合使用大页？
在物理内存足够大的今天，虚拟内存是否还有存在的必要？
  如果不使用虚拟内存抽象，恢复到只用物理内存寻址，会带来哪些改变？哪些场景适合？
如果不依靠 MMU，是否有可以替换虚拟内存的方法？
  基于高级语言实现多个同一个地址空间内运行实例的隔离
  基于编译器插桩实现多个运行实例的隔离
    更多可参考 Software Fault Isolation
Notes: 大数据的场景，更少的TLB miss
如果只用物理内存，不适合多用户，适合单用户

## Slide 91: 小结：虚拟内存机制的优势

## Slide 92: 虚拟内存机制的优势
高效使用物理内存
  使用 DRAM 作为虚拟地址空间的缓存
简化内存管理
  每个进程看到的是统一的线性地址空间
更强的隔离与更细的权限控制
  一个进程不能访问属于其他进程的内存
  用户程序不能够访问特权更高的内核信息
  不同内存页的读、写、执行权限可以不同

## Slide 93: 每个进程拥有独立的虚拟地址空间
用户不可访问的空间
共享库（mmap）
堆 （malloc）
栈 （运行时创建）
Unused
0x0
%SP
(stack pointer)
内核地址
非法地址
brk
0x400000
读写段
（.data, .bss）
只读段
（.init, .text, .rodata）
从可执行文件
中加载
不同进程互不干扰
  仿佛独占所有内存
绝大部分地址段均可用
  除了顶部的内核地址区域

## Slide 94: 灵活的虚拟内存-物理内存映射
每个虚拟页都可以被映射到任意物理页
一个虚拟页可以在不同的时刻存储在不同的物理页中
进程在时刻0的虚拟地址空间 :
物理地址空间(DRAM)
0
N-1
VP 1
VP 2
...
PP 2
PP 6
...
0
M-1
地址翻译

## Slide 95: 灵活的虚拟内存-物理内存映射
0
N-1
VP 1
VP 2
...
PP 6
PP 8
...
0
M-1
物理地址空间(DRAM)
地址翻译
每个虚拟页都可以被映射到任意物理页
一个虚拟页可以在不同的时刻存储在不同的物理页中
进程在时刻1的虚拟地址空间 :

## Slide 96: 可在不同进程之间共享内存
不同虚拟地址空间的虚拟内存页可映射到相同的物理页
进程 1的虚拟地址空间：
0
N-1
(e.g. 只读的库代码，全系统可只存一份，节约内存空间)
进程 2的虚拟地址空间：
VP 1
VP 2
...
0
N-1
VP 1
VP 2
...
PP 2
PP 6
PP 8
...
0
M-1
物理地址空间(DRAM)
地址翻译

## Slide 97: 基于虚拟内存实现内存保护
不同的进程对相同的物理页拥有不同的权限
  通过页表项中的权限位来控制
进程 i:
Address
READ
WRITE
PP 6
Yes
No
PP 4
Yes
Yes
PP 2
Yes
VP 0:
VP 1:
VP 2:
•
•
•
进程 j:
Yes
SUP
No
No
Yes
Address
READ
WRITE
PP 9
Yes
No
PP 6
Yes
Yes
PP 11
Yes
Yes
SUP
No
Yes
No
VP 0:
VP 1:
VP 2:
物理地址空间
PP 2
PP 4
PP 6
PP 8
PP 9
PP 11
Notes: supervisor

## Slide 98: 基于虚拟内存实现内存保护
缺页异常处理函数会在映射前检查权限位
  如果违反权限，会向进程发送 SIGSEGV (segmentation fault) 信号
Address
READ
WRITE
PP 6
Yes
No
PP 4
Yes
Yes
PP 2
Yes
VP 0:
VP 1:
VP 2:
•
•
•
Yes
SUP
No
No
Yes
Address
READ
WRITE
PP 9
Yes
No
PP 6
Yes
Yes
PP 11
Yes
Yes
SUP
No
Yes
No
VP 0:
VP 1:
VP 2:
PP 2
PP 4
PP 6
PP 8
PP 9
PP 11
进程 i:
进程 j:
物理地址空间